## Slide 1: Ejercicio
El computador A envía dos paquetes consecutivos de 1000 bytes cada uno al servidor S. Simultáneamente, el computador B también inicia la transmisión de una secuencia de dos paquetes del mismo tamaño (1000 bytes).
Calcula el tiempo transcurrido desde que se inicia la transmisión del primer paquete de A hasta que el segundo paquete de A se acaba de recibir en S. Los paquetes se depositan en orden de llegada en la cola de salida del router, los intervalos de transmisión entre paquetes y el tiempo de procesamiento se suponen despreciables. La velocidad de propagación es de 2x108 m/s y todos los enlaces funcionan a 10 Mbps.
Host A

## Slide 2
B1
B2
A2
A1
B1
A1
B2
A2
TpropBR
TpropAR
0
Ttrans+TpropBR
Ttrans+TpropBR + + TpropRS = α
α + Ttrans
α + 2Ttrans
α + 3Ttrans
α + 4Ttrans
B / A
R
S

## Slide 3
B1
B2
A2
A1
B1
A1
B2
A2
TpropBR
TpropAR
0
Ttrans+TpropBR
Ttrans+TpropBR + + TpropRS = α
α + Ttrans
α + 2Ttrans
α + 3Ttrans
α + 4Ttrans
Ttrans+ α - TpropRS = β
β + Ttrans
β + 2Ttrans
β + 3Ttrans
β + 3Ttrans + TpropRS
TpropBR = 0,5 μS
TpropAR = 1 μS
Ttrans = 800 μS
Ttotal = 4,001 ms
B / A
R
S