## Slide 1: Configuración y Optimización de Sistemas de Cómputo
Master Universitario en Ingeniería Informática
Depto. de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA)
Universidad Politécnica de Valencia
Transparencias basadas : Pedro López Rodríguez
Revisión y actualización: Jose Duato/ Carles Hernández

## Slide 2: Presentación
Temario
  Clústers de computadores
    Configuración.
    Instalación, mantenimiento, administración.
    Utilización del clúster. Aplicaciones secuenciales.
    Tecnologías de almacenamiento.
    Distribución de carga.
    Clústers de alta disponibilidad.

## Slide 3: Presentación
Temario
  Introducción a los clústers
  Infraestructura de sistema
  Configuración de clústers
  Ejecución y despliegue de aplicaciones
  Sistemas de almacenamiento.
  Especializaciones

## Slide 4: Presentación
Bibliografía
  Libros
    Robert W. Lucke, “Building Clustered Linux Systems”, Hewlett-Packard & Pearson Education, 2005*
    Thomas Sterling et al. “Beowulf clúster Computing with Linux”, The MIT Press, 2002
    Charles Bookman, “Clustering con Linux”, Prentice Hall, 2002*
    (*) Disponibles desde la UPV en safaribooksonline.com
  Artículos
  Documentos en línea

## Slide 5: Presentación
Metodología:
  Clases (1,5 + 3 + 1,5 créditos ECTS):
    Teoría aula: conceptos y evolución tecnológica.
    Seminario:
      Presentación de aspectos prácticos con ejecución en PC.
      Realización de un trabajo de conjunto.
    Prácticas laboratorio: Sesiones con un clúster de PCs.
  Realización de actividades.
    Complementan las sesiones teórico/prácticas

## Slide 6: Presentación
Actividades:
  Configuración de un clúster de PCs
  Infraestructura del clúster
  Herramientas de instalación para clústers
  Introducción a Condor
  Sistemas de almacenamiento para clústers
  Consumo de energía en clústers.

## Slide 7: Presentación
Evaluación:
  Realización de las actividades propuestas (20%)
    Forma de entrega: PDF en carpeta compartida de PoliformaT
    Plazo de entrega: 15 días desde la propuesta
  Realización y exposición del miniproyecto (40%)
    Realizado a lo largo del curso
  Prácticas de laboratorio (40%)
    Asistencia y evaluación al finalizar cada práctica

## Slide 8: Presentación
8
Profesorado
  Carles Hernández
    Despacho 3N-16
    carherlu@upv.es
  Floreal Acebrón Linuesa
    Despacho 3S-10
    floreal@disca.upv.es
Notes: 8

## Slide 9: Concepto de clúster
Introducción
¿Qué es un clúster?
Tipos de clúster
Aspectos de diseño de un clúster

## Slide 10: Introducción
Hace tres décadas había clases de computadores muy especializados (supercomputadores vectoriales, mainframes, minicomputadores, PCs)
El bajo precio (gran volumen de ventas) y el incremento de potencia de los microprocesadores han hecho que se usen como componente para construir computadores de todas las clases.
La opción más barata es la agrupación de PCs en formato compacto conectados en red: clúster.
Veamos la evolución tecnológica y cómo surgen.

## Slide 11: Introducción
Evolución del rendimiento de los computadores
RISC
Cambio a multi-núcleo
Notes: "VAX” (1977) is originally an acronym for virtual address extension, both because the VAX was seen as a 32-bit extension of the older 16-bit PDP-11 and because it was (after Prime Computer) an early adopter of virtual memory to manage this larger address space.
  The VAX architecture's primary features were virtual addressing (for example demand paged virtual memory) and its orthogonal instruction set.
  El rendimiento aumenta un 25% por año hasta llegar a las arquitecturas de tipo RISC.
RISC (Reduced Instruction Set Computing):
Cambio a multi-núcleo:

## Slide 12: Introducción
Evolución del rendimiento de los computadores
  Varios tramos:
    Mejoras tecnológicas 1,25 anual
    Mejoras tecnológicas+arquitectónicas (diseño) 1,52 anual
    Límites físicos de disipación de potencia 1,22 anual
  Principios de diseño:
    La ecuación del tiempo de respuesta: I x CPI x T (reducir T)
    El principio de localidad (caches más grandes, más niveles)
    Hacer rápido el caso común (operaciones con registros)
    La Ley de Amdahl (centrarse en los cuellos de botella)
    Usar paralelismo (64 bits, más ALUs, más IPC, más núcleos)

## Slide 13: Introducción
Evolución de la tecnología
  Ley de Moore: El número de transistores por chip aumenta un 40-60% por año (hasta 2x cada 18 meses):
  -Aumento de la densidad de transistores
  -Aumento del tamaño del chip de silicio

## Slide 14: Introducción

## Slide 15: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.

## Slide 16: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.

## Slide 17: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.
  De 10 mm en 1971 a
  7nm nm en 2020.

## Slide 18: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.
  De 10 mm en 1971 a
  7nm nm en 2020.

## Slide 19: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.
  De 10 mm en 1971 a
  7nm nm en 2020.

## Slide 20: Introducción
Evolución de la tecnología
  Feature size: Tamaño del transistor.
  -El nº de transistores crece cuadráticamente con la inversa del tamaño del transistor.
  De 10 mm en 1971 a
  7nm nm en 2020.

## Slide 21: Introducción
International Technology Roadmap for Semiconductors: “in the past performance was the one and only goal; today minimization of power consumption drives design”
Consumo y disipación de calor
  Pot = Pot dinámica + Pot estática
  Potencia dinámica
    Se debe a los circuitos cambiando de estado.
    Pot. Dinámica = ½ C V2 f
    Aumentar la frecuencia mejora las prestaciones, pero aumenta linealmente la potencia
    ¡Necesidad de reducir la tensión!

## Slide 22: Introducción
Consumo y disipación de calor
  Reducir la potencia dinámica
    Reducir la tensión
      Hay un mínimo para una frecuencia dada
    En 35 años, se ha pasado de 5V a 1.1V, contribuyendo así a un factor de (5/1.1)2 =20X
    Como los transistores no trabajan por debajo de 0.7V, queda un margen de (1.1/0.7)2=2,5X
      Las predicciones nunca se cumplen (ITRS)
    En 7nm (procesos actuales para los chips de última generación) la tensión nominal es de 0.65V
      El mínimo lo marca el Vth (tensión umbral)
Notes: La afirmación en rojo fue una estimación de ITRS que no se ha acabado cumpliendo dada la evolución de la tecnología

## Slide 23: Introducción
Consumo y disipación de calor
  Pot = Pot dinámica + Pot estática
  Potencia estática = Iestatica V
    Se debe en gran parte a las corrientes de fuga: el transistor conduce un poco cuando no debe hacerlo
    A menor tamaño de transistor, dieléctrico más fino, mayor Ifuga
    Cuantos más transistores, mayor contribución de la Pot. estática
    Para reducir la corriente de fuga (leakage)
      mejorar los procesos de fabricación y buscar nuevos materiales (dieléctrico high-k de Intel)
      apagar la alimentación de determinados módulos
      usar transistores más lentos en caminos no críticos
Notes: I estática de fugas

## Slide 24: Introducción
Técnicas para bajar el consumo
    La frecuencia no puede seguir creciendo
    Nuevas técnicas para modificar la potencia:
      Apagar módulos inactivos
      DVFS. Dynamic Voltage Frequency Scaling
      Apagado de emergencia cuando se excede un umbral
      Turbo mode

## Slide 25: Introducción
Como aumentar el rendimiento tendiendo en cuenta el consumo de potencia
  Manycore procesors
  Arquitecturas heterogéneas
Pero llegamos a un nuevo límite físico
  Disipación de calor
  Muchos transistores en muy poco espacio

## Slide 26: Introducción
Consumo y disipación de calor
  De 2 W (i80386) a 130 W (3.3 GHz Core i7)
  El calor debe disiparse en un chip de 1.5x1.5 cm  densidad de potencia muy elevada
  Límite de lo que puede refrigerarse por aire
  Alimentación del procesador:
  130 W a 1.1 V son más de 118A!
Notes: Comentario: fotos de un AMD K7 vs. Intel actuales -> Problema de disipación de calor relacionado con la resistencia térmica del encapsulado.

## Slide 27: Dark Silicon
El thermal design power (TDP) determina la máxima densidad de potencia que puede soportar mi chip
  Tiene en cuenta la refrigeración, encapsulado (socket), temperatura nominal, etc
Los procesadores modernos no pueden tener todos los componentes trabajando a la potencia nominal sin sobrepasar el TDP
  Dark silicon  El final del “Multicore Scaling”

## Slide 28: Introducción
Existe un límite superior de las prestaciones de un sistema monoprocesador
  La frecuencia de reloj no puede crecer indefinidamente.
  Problemas de consumo, disipación de potencia.

## Slide 29: Introducción
¿Por qué altas potencias de cálculo?
Estudio de fenómenos reales
  Caros: naves espaciales, aviones de combate
  Complejos: estela de aeronaves
  Lentos: evolución del clima o de las galaxias
  Peligrosos: efectos de pruebas nucleares, fármacos
Aumentar la precisión de aplicaciones.
  Ej.: Predicción del tiempo  O(n3). Duplicar n  8X complejidad
Dar servicio a una gran cantidad de usuarios
  Servidores para motores de búsqueda, servicios cloud, …

## Slide 30: Introducción
¿Solución a altas demandas de potencia de cálculo?
  Hasta 2004, explotación del ILP (Instruction Level Parallelism):
    Ejecutar en paralelo instrucciones independientes de un programa
Hay otros tipos de paralelismo:
  DLP (Data Level Paralelism)
    Hay varios datos que se pueden procesar simultáneamente.
  TLP (Task Level Paralelism)
    Hay varias tareas que se pueden ejecutar simultáneamente.
    Caso particular. Request-Level Paralelism: Tareas muy desacopladas

## Slide 31: Introducción
Arquitecturas Paralelas
  Compuestas de varios elementos de proceso que trabajan en paralelo
  Sistemas multiprocesadores:
    Varios nodos, cada uno con un procesador
    Uno o varios nodos, cada uno con múltiples procesadores
    Uno o varios nodos, cada uno con múltiples procesadores, cada procesador con múltiples núcleos (multicore, CMPs)
      Caso particular. Graphics Processing Units (GPUs) diseñadas específicamente para explotar DLP.

## Slide 32: Introducción
Sistema multiprocesador:
  Compuesto por dos o más procesadores iguales.
  Que cooperan en la ejecución de una aplicación.
  Bajo el control de un mismo sistema operativo.
Aplicación: compuesta de varias tareas.
Las tareas pueden ser independientes o estar relacionadas:
  Necesidad de comunicación y sincronización.
  Grano (fino/grueso): cantidad de cálculo realizado por operación de comunicación.

## Slide 33: Introducción
Clasificación de los sistemas multiprocesadores (MPs):
  Según el mecanismo de comunicación:
    Variables compartidas vs. paso de mensajes.
  Según la arquitectura de la memoria:
    Memoria compartida vs. memoria distribuida.
Tres sistemas:
  Variables compartidas+memoria compartida:
    MPs de memoria compartida centralizada.
  Paso de mensajes+memoria distribuida:
    Multicomputadores y clústers.
  Variables compartidas+memoria distribuida:
    MPs de memoria compartida distribuida.

## Slide 34: Clústers
Antecedente histórico de los clústers  NOWs
Network of Workstations (NOWs):
  Conjunto de PCs conectados en red (Ethernet).
  Geográficamente dispersos (distancia < 1 Km).
  Habitualmente realizando tareas interactivas que utilizan poco el procesador o incluso desatendidos.
  Idea: Utilizarlo como un multicomputador.
    Bajo coste, pero comunicaciones de bajas prestaciones.
    Aplicaciones con pocas comunicaciones

## Slide 35: Clústers
Con el abaratamiento e incremento de potencia de de cálculo de los PCs, la idea evoluciona:
  Conjunto de computadores conectados en red.
  Sin teclado ni monitor.
  Ubicados en estanterías, luego en el mismo bastidor.
  De cajas de PC a factores de forma muy compactos: gran densidad de nodos en espacio reducido.
  Dedicados exclusivamente al clúster.
  Red de interconexión: desde el estándar barato del momento a redes de altas prestaciones.

## Slide 36: Clústers
Definición de clúster.
  Conjunto de sistemas computadores,
  interconectados,
  que comparten una infraestructura hardware y software común y que se comportan como si fuesen un único computador,
  que proporcionan un conjunto de recursos paralelos a servicios o aplicaciones,
  para obtener unas prestaciones (HPC, alto rendimiento) o una fiabilidad (HA, alta disponibilidad) muy altas.

## Slide 37: Clústers
Conjunto de PCs convencionales:
  Beneficios de las grandes tiradas: baratos y potentes.
  M2COTS: Mass-market commodity off the self components.
  Convergencia entre los procesadores empleados en los PCs y estaciones de trabajo.
Los MPPs también están basados en procesadores convencionales
  Hardware de comunicación y compiladores especifico

## Slide 38: Clústers
Top500: Lista que contiene los 500 computadores más potentes del mundo.
www.top500.org
Criterio:
  Velocidad ejecutando el programa LINPACK:
    Resolución de un sistema de ecuaciones lineales (realiza una eliminación gaussiana con pivotamiento parcial).
  Medida en operaciones en coma flotante por segundo
    Flops: Floating-point operations per second.

## Slide 39: Clústers
Unidades de medida de prestaciones
1 Mflops = 1 Megaflops = 106 flops
1 Gflops = 1 Gigaflops = 109 flops
1 Tflops = 1 Teraflops = 1012 flops
1 Pflops = 1 Petaflops = 1015 flops
1 Eflops = 1 Exaflops = 1018 flops
1 Zflops = 1 Zettaflops = 1021 flops
1 Yflops = 1 Yottaflops = 1024 flops

## Slide 40: Clústers
Frontier : The World's First Exascale Supercomputer
  Situado en Oak Ridge National Laboratory
  9,472 AMD Epyc 7A53s "Trento" 64 core 2 GHz CPUs (606,208 cores)
  37,888 Radeon Instinct MI250X GPUs (8,335,360 cores).

## Slide 41: Clústers

## Slide 42: Clústers
Ventajas de los clústers.
  Utilizan COTS: Rápido aprovechamiento de las mejoras tecnológicas.
  No sujetos a una única fuente: un fabricante, una tecnología. Problemas por la rápida mortalidad de fabricantes.
  Flexibilidad de configuración para satisfacer unas necesidades concretas.
  Escalabilidad y expandibilidad.
  Software de sistema. Causa del fracaso de muchos MPPs. Software libre. Adoptado ya por muchos fabricantes.
  Compatibles con MPPs. Mismo API.
  Fiables y estables.

## Slide 43: Clústers
Creciente importancia. La mayoría de máquinas del top500 son clústers.
Dónde están: universidades, industrias, administración, corporaciones, centros de datos, grandes servidores de cloud computing.
Excelente relación precio/prestaciones:
  Mismas prestaciones – hasta 10X menor coste.

## Slide 44: Clústers
¿Cómo surgen?
NASA Goddard Space Flight Center: Proyecto Beowulf. El programa NASA HPCC necesitaba resolver un problema que requería:
  almacenar, manipular y visualizar gran cantidad de datos
  Con un coste <50.000$
  Con una potencia de cálculo de 1 Gflop.
  La solución clúster costaba 20 veces menos que un sistema comercial.

## Slide 45: Clústers
¿Qué se ejecuta en el clúster?
  Múltiples aplicaciones independientes.
    Servidores web, cloud
  Múltiples hilos independientes de una misma aplicación.
    Servidores de aplicaciones multi-tarea
  Programas paralelos con el modelo de paso de mensajes (MPI).
    Aplicaciones complejas que requieren muchos nodos (HPC)
  Programas paralelos con el modelo de variables compartidas (OpenMP), en un número limitado de núcleos.
    Aplicaciones complejas
    Se puede combinar con MPI para aplicaciones muy complejas (HPC)

## Slide 46: Clústers
Red de interconexión:
  Desde redes de área local estándar…
    Aprovechamiento de la mejora de prestaciones realizada en el contexto de las redes de área local (Ethernet).
  …hasta redes de altas prestaciones
    Utilizan tecnología desarrollada para los supercomputadores. La mayor diferencia está en la latencia, no en el ancho de banda.

## Slide 47: Clústers
Sistema operativo.
  Convergencia entre el sistema operativo empleado en los PCs y estaciones de trabajo: Unix
  Como hay muchos nodos, debe ser de bajo coste.
  Como hay que hacer modificaciones, el código fuente debe estar disponible.
  Software libre: Linux, FreeBSD

## Slide 48: Clústers
Imagen única de sistema (SSI).
  Ilusión creada por software/hardware que presenta un conjunto amplio de recursos como un recurso único, mucho más potente.
  Middleware:
    Herramientas de administración.
    Gestión de recursos y planificación.
    Subsistemas diversos: software DSM, sistemas de archivos paralelos, ...

## Slide 49: Fin Sesión 1
Notes: https://youtu.be/jBZbpQFa0HU